# OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1126 N (Żuławka Szt.) gr. woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo - Krzewsk – Żółwiniec - Jurandowo

w km 4+495 do km 7+625 o długości 3,130 km

- CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU:

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi przebiega od skrzyżowania z drogą gminną łączącą Złotnicę z Jasną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N.

Drogą tą przebiega linia komunikacji zbiorowej. Cały projektowany odcinek drogi jest elementem sieci dróg obsługujących wysoko-towarowe gospodarstwa rolne zlokalizowane na żyznych glebach Żuław oraz zakłady związane z rolnictwem.

W STANIE ISTNIEJĄCYM PODSTAWOWYMI MANKAMENTAMI DROGI SĄ:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni wskutek bardzo długiego okresu międzyremontowego jest w stanie złym (liczne spękania, duże łaty, niebezpieczne koleiny, obłamane krawędzie, zdjęcia 1-4),

zdjęcie 1                                                                                 zdjęcie 2

zdjęcie 3                                                                                zdjęcie 4

- jezdnia nie posiada normatywnej szerokości oraz normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych,

- brak uregulowanego spływu wód gruntowych,

- brak dwóch zatok autobusowych obsługujący komunikację zbiorową, (zdj.5)

- brak utwardzonych miejsc postojowych i nieuregulowany ciąg pieszy w obrębie cmentarza, (zdj.6)

zdjęcie 5                                                                               zdjęcie 6

- rowy przydrożne zakrzaczone i nie obkoszone, przepusty zamulone, (zdj.7 i 9)

- drzewa wymagają usunięcia odrostów, (zdj.8)

zdjęcie 7                                                                               zdjęcie 8

- oznakowanie poziome i pionowe wymaga wymiany i odnowienia (zdj.10)

zdjęcie 9                                                                               zdjęcie 10

CELEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST:

- poprawa stanu technicznego jezdni poprzez uzyskanie normatywnej szerokości i prawidłowych spadków poprzecznych,

- poprawa i unormowanie odwodnienia jezdni,

- jednoznaczne wyznaczenie skrzyżowań w obrębie zadania,

- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,

- poprawa płynności ruchu,

- udrożnienie rowów przydrożnych,

- jednoznaczne wyznaczenie zjazdów,

- zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej obiektów generujących ruch (obiekty użyteczności publicznej: szkoła, kościół, ośrodek kultury, straż pożarna, sklepy, zdjęcia 9 i 10) oraz siedliska rolnicze i mieszkalne.

zdjęcie 9                                                                              zdjęcie 10

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt drogowy obejmujący:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem i utwardzeniem poboczy,

- adaptacja istniejących chodników i budowa nowych,

- uregulowanie łuków krawędziowych na skrzyżowaniach,

- odnowienie jezdni poprzez przebudowę istniejących wpustów, budowę cieku przykrawężnikowego oraz ułożenie korytek ściekowych,

- budowa lub remont przepustów pod zjazdami,

- budowa zjazdów do siedlisk i na pola,

- odkrzaczenie rowów i chirurgia drzew,

- montaż barier ochronnych, oznakowanie pionowe i poziome.

- Materiały wyjściowe:

- mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500,

- umowa Nr 82/2010 z dnia 24.06.2010 z Gminą Markusy,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 1999r poz. 430),

- ustalenia z inwestorem,

- wizje i pomiary w terenie.

- Opis projektowanego rozwiązania:

a) Konstrukcja jezdni

- w-wa ścieralna MNU gr. 2cm KR-3

- warstwa wiążąca BA 0:16 gr. 6cm KR3

- w-wa wyrównawcza BA 0:16 KR3

b)  Konstrukcja jezdni na poszerzeniu

- w-wa ścieralna MNU gr. 2cm KR-3

- warstwa wiążąca BA 0:16 gr. 6cm KR3

- podbudowa z BA 0:20 gr. 7cm KR3

- podbudowa z kruszywa łamanego 0:31,5 gr. 25cm

- w-wa odsączająca z pospółki gr. 20cm

c) Konstrukcja zatok autobusowych

- kostka POL-BRUK „8” czerwona

- pods. cem.-piask. 5,0 MPa gr 4cm

- beton B 30 gr. 30cm

- podsypka z pospółki gr. 30cm

d) Konstrukcja wjazdów i miejsc postojowych z kostki POL-BRUK

- kostka POL-BRUK „8” czerwona

- pods. cem.-piask. 2,5 MPa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0:31,5 gr. 15cm

- pods. z pospółki gr. 15cm

e) Konstrukcja wjazdów bitumicznych

- w-wa ścieralna MNU gr. 2cm KR3

- w-wa wiążąca B.A 0:16 gr 6cm KR3

- podbudowa z kruszywa łamanego 0:31,5 gr. 15cm

- podsypka z pospółki gr. 15cm

f) Konstrukcja chodników nowych

- kostka POL-BRUK „6” szara

- pods. cem.-piask. 2,5MPA gr. 4cm

- podsypka piaskowa

5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni o przekroju drogowym zaprojektowano do przydrożnych rowów.

Odwodnienie jezdni o przekroju ulicznym zaprojektowano poprzez wybudowanie ścieku przykrawężnikowego i remont wpustów ulicznych.

Regulacja urządzeń

Wszystkie istniejące urządzenia należy wynieść do wysokości projektowanych nawierzchni.

Przed przystąpieniem do robót ustalić należy lokalizację punktów geodezyjnej osnowy i zabezpieczyć je przed zniszczeniem.

Podczas realizacji zadania szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie istniejących sieci w obrębie robót.

Opracował:  Jacek Hejman