ZAMAWIAJĄCY:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ELBLĄGU Z/S W PASŁĘKU

UL. DWORCOWA 6, 14-400 P A S Ł Ę K

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na

roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

zadanie jest realizowane z udziałem środków

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

o wartości poniżej 5 186 000 euro:

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Tadeusz Przyborski

Pasłęk, dnia 30.01.2015 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział 1.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział 2.  FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM:

Rozdział 3.  ZAŁĄCZNIKI :

Załącznik nr 1: OŚWIADCZENIE Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE Wykonawcy o doświadczeniu;

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE Wykonawcy o potencjale technicznym;

Załącznik nr 5: OŚWIADCZENIE Wykonawcy o potencjale kadrowym;

Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień;

Załącznik nr 7: DOKUMENTY dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy.

Rozdział 4.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF)

Rozdział 5.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA (PDF)

Rozdział 6.  WZÓR UMOWY wraz ze wzorem karty gwarancji jakości wykonanych robót.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ  1.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

| I. | Zamawiający |
| --- | --- |

Nazwa:	Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

Adres:	ul. Dworcowa 6,  14-400 Pasłęk

Numer telefonu:	(55) 248-24-41, Numer faksu: (55) 248-55-15

e-mail:                          	zdp-elblag@zdp.bip.powiat.elblag.pl

adres strony internetowej:	http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl

Godziny urzędowania:	 od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

| II. | Tryb udzielenia zamówienia |
| --- | --- |

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

2. Zamówienie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na podstawie art. 39 ustawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”..

3.   Postępowanie oznaczone jest znakiem:   DM.171.1.2015.

4.  Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich  kontaktach z Zamawiającym.

| III. | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |

1.  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, na odcinku Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

2.  Zakres robót obejmuje między innymi:

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wraz jej wzmocnieniem (do kategorii  ruchu KR3) i lokalnym poszerzeniem, w technologii:

- trasa główna warstwa ścieralna SMA 16DTS JENA o gr. 7 cm,

- skrzyżowania i most warstwa wiążąca AC16W gr 5cm + warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 3 cm

- wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji poprzez wyrównanie AC16W,

- poprawienie geometrii skrzyżowań

- budowa zatok autobusowych i parkingowych,

- uregulowanie łuków krawędziowych,

- remont mostu na rzece Burzanka,

- remont przepustów,

- odmulenie i odtworzenie rowów,

- przebudowę  zjazdów,

- przebudowę i budowę chodników,

- odkrzaczenie rowów, chirurgia drzew, usunięcie karpin,

- montaż stalowych barier energochłonnych SP04/4,

- montaż barier wygrodzeniowych typ Olsztyński,

- montaż balustrady mostowej,

- montaż oprawy oświetleniowej

- wyznaczenie przejść dla pieszych, progi zwalniające typu tarka, oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa załączona dokumentacja techniczna  wraz kosztorysem ofertowym opracowanym przez zamawiającego na podstawie przedmiarów robót, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz wzór umowy, stanowiące załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.  Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień  (kod CPV)

- 45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg.

5.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie niniejszego zamówienia  publicznego na warunkach zawartych we wzorze umowy znajdującej się w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ.

6.  Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

7.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania  określone przez Zamawiającego (art. 30, ust 5 ustawy).

Za rozwiązania równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone  w SST.

Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej.

8.  Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi wynosi min. 36 miesięcy i jest tożsamy z okresem zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy.

9a. Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania następujących kluczowych części zamówienia: roboty w zakresie podbudowy i nawierzchni drogowej.

Są to kluczowe elementy konstrukcji drogowej w związku z czym Zamawiający wymaga, aby zostały wykonane przez Wykonawcę spełniającego przedstawione w niniejszym postępowaniu warunki.

Powyższe zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków opisanych w pkt V.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda, wykazania przez Wykonawcę w Ofercie (formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

9b. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9c.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu – zgodnie z wzorem umowy (Rozdział VI SIWZ).

9d. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi – zgodnie z wzorem umowy (Rozdział VI SIWZ).

9e. Umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach – zgodnie z wzorem umowy (Rozdział VI SIWZ).

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

11.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

| IV. | Termin wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30 września 2015 r.

| V. | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków |
| --- | --- |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie:

1.1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek posiadania „doświadczenia” jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 3 zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia,

tzn.: polegających na budowie, przebudowie, remoncie  dróg (ulic), kategorii publicznych o długości po min. 2 km każde lub wartości robót co najmniej 3 000 000 zł brutto każde, w których wystąpił przekrój uliczny.

1.2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Wykonawca spełni warunek  posiadania „potencjału technicznego” jeżeli wykaże, że dysponuje w celu realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami technicznymi, wymienionymi poniżej:

-  min.  1 koparką,

-  min.  2 walcami statycznymi samojezdnymi gładkimi,

-  min.  2 walcami statycznymi samojezdnymi ogumionym o regulowanym ciśnieniu w oponach  o ciężarze od 10 do 20 ton,

-  min.  1 walcem wibracyjnym samojezdnym o ciężarze co najmniej 15 ton ,

-  min.  1 skrapiarką do bitumu – samojezdną z elektronicznym sterowaniem,

-  min.  1 szczotką mechaniczną

-  rozściełaczem  mas bitumicznych  z pełną automatyzacją sterowania procesem układania,

- wytwórnią mas bitumicznych zlokalizowaną w odległości umożliwiającej dowóz mieszanki na plac budowy zgodnie z warunkami Specyfikacji technicznej (lub możliwości zakupu mieszanki z takiej wytwórni), czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury,

-  min. 4 samochodami  samowyładowczymi przystosowanymi do przewozu mas bitumicznych z przykryciem skrzyni,  o ładowności pow. 15 ton.

1.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia:

Wykonawca spełni  warunek  jeżeli wykaże, że dysponuje osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnym dla powierzonej im przy wykonywaniu zamówienia  funkcji. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą co najmniej jedną osobę, na każdą funkcję wymienioną poniżej, która spełni następujące wymagania:

- na stanowisko Kierownik budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa  oraz  doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy, przy realizacji min. 3 przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg (ulic)  kategorii publicznych i  wartości co najmniej jednego kontraktu nie mniejszej niż 3 000 000 zł brutto, przy czym inwestycja powinna być pomyślnie zakończona i odebrana przez Inwestora;

- na stanowisko Kierownik robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa oraz doświadczenie na stanowisku Kierownika robót (budowy), przy realizacji min. 1 przedsięwzięcia polegających na budowie, przebudowie, remoncie dróg (ulic)  kategorii publicznych i co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, przy czym inwestycja powinna być pomyślnie zakończona i odebrana przez Inwestora;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca spełni  warunek  jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł.

2. Ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (SIWZ). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

| VI. | Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy |
| --- | --- |

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca przedłoży:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt V.1.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów – poświadczeń, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – innych dokumentów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zaleca się, aby dla sporządzenia wykazu Wykonawca posłużył się formularzem, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ („Doświadczenie”).

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia („Potencjał techniczny”), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, wymaganych dla oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt V.1.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wymaganymi dla oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt V.1.3. niniejszej instrukcji dla Wykonawców.

- oświadczenie, że wskazane osoby w wykazie, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do  SIWZ.

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt V.1.5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.7.  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.1.

- Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,  zgodnie z wzorem stanowiącym  załącznika nr 7 do SIWZ.

- Inne dokumenty niewymienione w pkt 1 – 3:

  - jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, winien załączyć dokumenty dotyczące:

    - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, w postaci oświadczenia  podmiotu udostępniającego, o posiadanych zasobach oraz o zakresie udostępnionych Wykonawcy zasobów,

    - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, w postaci zawartego porozumienia pomiędzy podmiotem udostępniającym zasoby a Wykonawcą, określającego sposób wykorzystania zasobów,

    - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,  w postaci zawartego porozumienia pomiędzy podmiotem udostępniającym zasoby a Wykonawcą, określającego charakter stosunku jaki będzie ich łączył,

    - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, w postaci zawartego porozumienia pomiędzy podmiotem udostępniającym zasoby a Wykonawcą, określającego zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego zasoby w wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczone kopii dokumentu wyłącznie, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku braku oświadczeń i dokumentów, lub w przypadku stwierdzenia błędów w złożonych oświadczeniach i dokumentach, możliwe jest ich uzupełnienie po upływie terminu składania ofert, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Dokumenty określone w pkt. 2.4. lit a, składane są w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, jedynie w przypadku wykazania przez wykonawcę, wykonawców występujących wspólnie lub inny podmiot, spełniania tego warunku samodzielnie. Sumowanie zadań zrealizowanych przez poszczególne podmioty, występujące w postępowaniu, nie będzie uznane za spełnienie tego warunku.

| VII. | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami |
| --- | --- |

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów oraz informacji  faksem, drogą elektroniczną, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być kierowane na adres e-mail: zdp-elblag@zdp.bip.powiat.elblag.pl

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując  swoje zapytania  na  piśmie  pod  adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 55 248 55 15 lub pocztą elektroniczną: zdp-elblag@zdp.bip.powiat.elblag.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

3.  Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem,  jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa

w pkt 3.

6. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować  treść SIWZ.

7. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert  w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian.

9.  Oferenci przedstawią oferty zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą rozpatrywane.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:

- Stanisław Pierzchała

Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku ul. Dworcowa 6, pok. Nr 8 w godz. 700 – 1500

tel. 55  248 24 41 w. 28, e-mail: pierzchala@idsl.pl   lub   zdp-elblag@zdp.bip.powiat.elblag.pl

| VIII. | Wymagania dotyczące wadium |
| --- | --- |

1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  -  100 000 zł, (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.

2.  Wadium może być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- w pieniądzu,  przelewem na konto Zamawiającego,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach  ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których  mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,, poz. 1158 z późn. zm.)

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO BP S. A. Centrum Korporacyjne w Elblągu, numer rachunku:   92 1020 1752 0000 0702 0006 8676  z  adnotacją : „wadium na  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)”

4.  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5.  Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,  należy złożyć w formie oryginału  w kasie Zamawiającego w pok. Nr  7-10 sekretariatu. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.  Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

10.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

11.  Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| IX. | Termin związania ofertą |
| --- | --- |

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużanie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.  Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

| X. | Opis sposobu przygotowania ofert |
| --- | --- |

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

5. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta" wg załączonego wzoru do Rozdziału 2 SIWZ wraz z wypełnionym „Kosztorysem ofertowym” na formularzu zgodnym z treścią załącznika do oferty.

6.	Wraz z ofertą powinny być złożone:

6.1.   Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt VI   Instrukcji dla Wykonawców;

6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających  się o  udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.           Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z            oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych  dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6.4. Dowód wniesienia wadium. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

10. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 11.  W treści   oferty powinna być umieszczona informacja o liczbie stron.

11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,           Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,   okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,          uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:     Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku,  ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk

oraz opisane:

„Oferta  na – przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, na odcinku Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N).   Nie otwierać przed dniem 26 luty 2015 r. godz. 13:05”

13.  Wymagania określone w pkt  10. – 12. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

14.  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach  lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem  nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być  opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe  oznaczenie wyrazem: „ZMIANA" lub  WYCOFANIE".

| XI | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert |
| --- | --- |

1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia  26 luty 2014 r. do godz. 13:00  w siedzibie Zamawiającego, pokój sekretariatu nr 7-10 (I piętro).

2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 luty 2014 r. do godz. 13:05  w siedzibie zamawiającego, pokój sali konferencyjnej nr 1 (parter).

4.  Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, których oferty są otwierane oraz informacje dotyczące ich ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje  te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

| XII | Opis sposobu obliczenia ceny |
| --- | --- |

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy sporządzony przez Zamawiającego na podstawie Przedmiaru robót (załącznik nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ).

2. Kosztorys ofertowy o którym mowa w pkt 1 należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle wg kolejności wyszczególnionych w nim pozycji.  Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w formularzu kosztorysu ofertowego.  Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Suma wartości netto wszystkich pozycji z formularza kosztorysu ofertowego stanowi cenę netto oferty.

Do ceny netto oferty  Wykonawca doliczy aktualny podatek VAT i wyliczy cenę brutto oferty, którą należy przedstawić w formularzu „oferta" zamieszczonym w Rozdziale 2 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku.

4. Cena podana w ofercie winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia (robót, ubezpieczenia, wszystkich opłat, podatki, z uwzględnieniem w wartości końcowej aktualnego podatku od towarów i usług – VAT, itp.) w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale 5 – Istotne dla stron postanowienia umowy. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których w formularzu kosztorysu ofertowego nie ujęto w odrębnych pozycjach, Wykonawca powinien ująć w cenach jednostkowych pozycji opisanych w formularzu kosztorysu ofertowego. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen (tzn. regulacji wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem wskaźników waloryzacji wynikających ze zmian cen usług, ogłoszonych w biuletynach GUS).

5.  Jeżeli w okresie pomiędzy 28 dniem przed terminem złożenia ofert, a datą końcowego odbioru zostaną wprowadzone przez władzę ustawodawczą nowe podatki lub nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT), zamawiający dostosuje cenę umowną.

6. Przez dostosowanie ceny umownej rozumie się jej korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatków dla wynagrodzenia, które będzie należne Wykonawcy za wykonanie umowy po dniu wprowadzenia zmian podatków.

Zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

7.  Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić  zmian do  kosztorysu ofertowego.  Wszystkie błędy ujawnione w dokumentach przetargowych Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

8.   Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9.  Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.  Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

| XIII. | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert |
| --- | --- |

1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

- „cena” – 80%,  za które można uzyskać maksymalnie 80 punktów,

- ”termin gwarancji” - 20 %, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Obliczenie liczby punktów w kryterium „cena” zostanie dokonane na podstawie następującego wzoru:

Najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert

C =  ------------------------------------------------------------------------  x 80

cena  oferty badanej

Obliczenie punktów w kryterium „termin gwarancji ” zostanie dokonane na podstawie następującego wzoru:

Termin gwarancji oferty badanej

Tg =  ------------------------------------------------------------------------------------------- x 20

Najdłuższy termin gwarancji spośród wszystkich

Ważnych ofert (nie dłuższy niż 8 lat)

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów obliczonych jako suma punktów w kryterium „cena” oraz kryterium „termin gwarancji”.

2. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ustępie poprzedzającym.

| XIV | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| --- | --- |

1.  Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

3)   zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający  na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

4.   Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty"  w szczególności:

1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację  w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

6.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

7.  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

| XV | Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| --- | --- |

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto).

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu, przelewem na konto 92 1020 1752 0000 0702 0006 8676  ;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)  gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

5.  Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

6. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

- Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),

- Nazwę Zamawiającego (Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku

Ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk,

- Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,

- Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- Sformułowanie zobowiązujące Gwaranta do niezwłocznego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca w szczególności:

- nie wykonał robót budowlanych w terminie wynikającym z umowy,

- wykonał roboty budowlane objęte umową w nienależytą starannością.

Gwarant nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ppkt e) przypadków, zamawiający wystąpi do gwaranta z pismem żądania zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem  na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może w uzgodnieniu z zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej  za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

10. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form.

11. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

13. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

| XVI. | Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| --- | --- |

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

- Umowę regulującą zasady współpracy Wykonawców składających wspólną ofertę, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do otrzymywania należnych płatności.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy robót potwierdzający możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt IV niniejszej Instrukcji dla Wykonawców i określający zakres robót podlegający częściowej płatności o której mowa w § 10 Rozdziału 6,

- Kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dotyczące osób, które sprawują funkcję przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji,

- oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierownika robót wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane, dla osób wymaganych z Prawa budowlanego, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji.

2. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt XV.

4.  Istotne dla stron postanowienia Umowy Zamawiający zawarł we „wzorze umowy” zamieszczonym w Rozdziale 6  SIWZ.

5. Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:

  - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

    - o charakterze niezależnym od stron,

    - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,

    - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

    - której nie można przypisać drugiej stronie;

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,    pożar i

inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub

skażenia;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

  - powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;

  - zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową.

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

f)   gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

| XVII. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia |
| --- | --- |

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. „Środki ochrony prawnej” wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni  od  dnia  zamieszczenia  w  Biuletynie Zamówień  Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

| XVIII | Dodatkowe informacje |
| --- | --- |

1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo

konieczne będzie unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenia i dokumenty złożone na

wezwanie Zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień do-tyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

4. Zgodnie z art.87 ust. 1 ustawy, Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zgodnie z art.87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie:

5.1. oczywiste omyłki pisarskie;

5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. W świetle art. 90 ust. 1 ustawy, jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu

zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jeżeli jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień obejmujących m.in. sposób obliczenia ceny oferty, o którym mowa w pkt 16 Specyfikacji, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.);

6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

8. Nie złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego wyjaśnień lub też stwierdzenie przez Zamawiającego na skutek analizy złożonych wyjaśnień, iż oferta zawiera rażąco niską cenę, spowoduje odrzucenie oferty.

| XIX | Załączniki do SIWZ |
| --- | --- |

- Formularz OFERTY,

- Formularz KOSZTORYS OFERTOWY

- OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 1 do SIWZ

- OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ,

- Formularz „DOŚWIADCZENIE”  – załącznik nr 3 do SIWZ,

- Formularz „POTENCJAŁ TECHNICZNY” – załącznik nr 4 do SIWZ,

- Formularz „POTENCJAŁ KADROWY” – załącznik nr 5 do SIWZ,

- OŚWIADCZENIE o posiadaniu odpowiednich uprawnień – załącznik nr 6 do SIWZ

- OŚWIADCZENIE  o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ,

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF);

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA  (PDF);

- WZÓR UMOWY WRAZ ZE WZOREM KARTY GWARANCJI JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT

ROZDZIAŁ 2.

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM:

- Formularz Kosztorysu ofertowego

Formularz

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Zarządu Dróg Powiatowych

w Elblągu z siedzibą w Pasłęku

ul. Dworcowa 6, 14 - 400 Pasłęk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych: Przebudowy drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: ……………………… zł. (słownie złotych: ……………………………………………………), powiększoną o aktualny podatek VAT ….%, co w wyniku daje cenę brutto: …………………….. zł, (słownie złotych: ……………………………………………...………..), zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w  terminie: do 30 września 2015 roku.

- UDZIELAMY  gwarancji  na okres min. 36  miesięcy, tj. na okres ……1) miesięcy. AKCEPTUJEMY okres rękojmi wydłużony na okres gwarancji, tj. na okres wskazany powyżej, licząc od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ, za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków    Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości  …………………… zł, w formie …………………………………………………………………………………..

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/ przy udziale podwykonawców*

a)   ............................................................................................................................................................................

(zakres robót/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

b)   ............................................................................................................................................................................

(zakres robót/część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy* / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego

zamówienia jest następujący:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10 % ceny oferty określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach:

…….............................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że: niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne* / informacje i dokumenty zawarte w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr  od ............. do ................ zawierają  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   nieuczciwej konkurencji, co potwierdzamy w załączonych do niniejszej oferty wyjaśnieniach*.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z umową, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax ……………………………………………………., e-mail ……………………………………………………………

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza Oferty są:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

………………..………, dnia …………….. 2015 r.

..................................................................

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik do formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

Zakres rzeczowy robót do wykonania w postępowaniu pn:   Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

| Lp | Numer specyfikacji | Opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena Jedn.(zł) | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Roboty przygotowawcze |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | 2,30 | km |  |  |
| 2 | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 2,30 | km |  |  |
| 3 | D-09.01.02 | Odmładzanie starszych drzew przez wycięcie suchych i połamanych gałęzi, odcięcie odrostów i prześwietlenie koron, przy średnicy pni : ponad 41 cm poniżej 70 cm | 153,00 | szt |  |  |
| 4 | D-09.01.02 | Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: dużej gęstości wraz ze zniszczeniem systemu korzeniowego. | 0,88 | ha |  |  |
| 5 | D-09.01.02 | Frezowanie karpin o średnicy do 70 cm - 10 cm poniżej istniejącej nawierzchni asfaltowej | 24,00 | szt |  |  |
| 6 | D-09.01.03 | Wykoszenie rowów i poboczy | 9480,00 | m2 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 6 cm | 364,05 | m2 |  |  |
| 8 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - jezdnia | 341,55 | m2 |  |  |
| 9 | D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubości 20 cm - zjazdy | 285,50 | m2 |  |  |
| 10 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej | 418,50 | m |  |  |
| 11 | D-01.02.04 | Rozebranie ław pod krawężniki – z betonu | 23,02 | m3 |  |  |
| 12 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | 56,00 | m |  |  |
| 13 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z polbruku gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, ułożenie na paletach wykonawcy, transport na odległość do 10 km z rozładunkiem | 432,00 | m2 |  |  |
| 14 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 150x300x15 cm na podsypce piaskowej, transport na odległość do 10 km z rozładunkiem | 260,00 | m2 |  |  |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników, wysepek przystankowych i przejść, z płyt betonowych 35x35x5 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, ułożenie na paletach wykonawcy, transport na odległość do 10 km z rozładunkiem | 88,00 | m2 |  |  |
| 16 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych: - z rur betonowych o średnicy 30 cm | 150,50 | m |  |  |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych: - z rur betonowych o średnicy 50 cm | 51,00 | m |  |  |
| 18 | D-01.02.04 | Wywóz gruzu na magazyn wykonawcy wraz z utylizacją | 267,04 | t |  |  |
| B | Roboty ziemne |
| 19 | D-02.02.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III gr 30 cm wraz z odwozem urobku na magazyn wykonawcy i utylizacją | 1936,15 | m3 |  |  |
| 20 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów z piasku wraz z zagęszczeniem | 1144,80 | m3 |  |  |
| C | Odwodnienie korpusu drogowego |
| 21 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod przepusty w gruntach kat III-IV | 414,24 | m3 |  |  |
| 22 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV | 34,80 | m3 |  |  |
| 23 | D-03.02.01 | Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III | 7,50 | m3 |  |  |
| 24 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur kielichowych PCV, o średnicy nominalnej 160mm | 20,00 | m |  |  |
| 25 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur kielichowych PCV, o średnicy nominalnej 200mm | 9,00 | m |  |  |
| 26 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o śr. 500 mm, z osadnikiem bez syfonu | 5,00 | szt |  |  |
| 27 | D-03.02.01 | Ława żwirowa pod przepusty – grubość podłoża 20 cm: - pod koroną drogi | 56,40 | m2 |  |  |
|  |  | - pod zjazdami i chodnikami | 261,60 | m2 |  |  |
|  |  | - wpusty i przykanaliki | 19,00 | m2 |  |  |
| 28 | D-03.01.03a | Przepusty pod koroną drogi z rur grubościennych z polietylenu (wytrzymałość min. 8 kPa), łączenie na złączki opaskowe, o średnicy nominalnej 600 mm | 52,00 | m |  |  |
| 29 | D-03.01.03a | Obudowa wylotów przepustu o średnicy 60 cm wykonana z kamienia (2,00 x 2,00 m) | 23,00 | szt |  |  |
| 30 | D-03.01.03a | Obudowa wylotów przepustu o średnicy 40 cm wykonana z kamienia (2,00 x 1,50 m) | 52,00 | szt |  |  |
| 31 | D-03.02.01 | Osypka rurociągów (przepustów) piaskiem wraz z zagęszczeniem i dowozem | 215,56 | m3 |  |  |
| 32 | D-03.03.02 | Wykonanie kompletnego drenu francuskiego, z wypełnieniem z kruszywa nielasującego (tłuczeń 31,5-63 mm) wg rysunku 28 | 118,00 | m |  |  |
| 33 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | 15,00 | szt |  |  |
| 34 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa włazów kanałowych | 6,00 | szt |  |  |
| 35 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | 2,00 | szt |  |  |
| D | Podbudowy |
| 36 | D-04.02.01 | Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm - chodniki | 2800,00 | m2 |  |  |
| 37 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 30 cm ( pod zatoki i poszerzenia) | 1068,00 | m2 |  |  |
| 38 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm (poszerzenia) | 678,00 | m2 |  |  |
| 39 | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącek podbudowy AC16W, KR-3, mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie | 1730,25 | t |  |  |
| 40 | D-04.06.01 | Podbudowy betonowe bez dylatacji, beton C16/20 o grubości warstwy po zagęszczeniu 25 cm – pod zatoki autobusowe | 367,00 | m2 |  |  |
| 41 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z pospółki zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm (zjazdy i zatoki postojowe) | 2445,00 | m2 |  |  |
| 42 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) | 2425,00 | m2 |  |  |
| 43 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0 - 31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm (chodniki) | 2732,40 | m2 |  |  |
| 44 | D-04.03.01 | Czyszczenie nawierzchni drogowej: bitumicznej | 14126,50 | m2 |  |  |
| 45 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | 28253,00 | m2 |  |  |
| E | Nawierzchnie |
| 46 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr 5 cm | 385,00 | m2 |  |  |
| 47 | D-05.03.26 | Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem siatką zbrojeniową wykonaną z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonych warstwą asfaltu (skrzyżowanie nr 7 i obiekt mostowy) | 350,00 | m2 |  |  |
| 48 | D-05.02.02 | Nawierzchnie z brukowca o wymiarach 16-20 cm | 133,00 | m2 |  |  |
| 49 | D-0503.2a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej - zjazdy i zatoki | 2792,00 | m2 |  |  |
| 50 | D-05.03.27 | Nawierzchnia z SMA16 DTS JENA, KR-3, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 7 cm | 13410,00 | m2 |  |  |
| 51 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC 16 W, KR-3, warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 5 cm (skrzyżowania i most) | 535,00 | m2 |  |  |
| 52 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z SMA8, KR-3, warstwa ścieralna, po zagęszczeniu o grubości 3 cm (skrzyżowania i most) | 740,50 | m2 |  |  |
| F | Roboty wykończeniowe |
| 53 | D-06.02.01a | Przepusty z rur grubościennych z polietylenu, o średnicy nominalnej 400 mm pod zjazdami i chodnikami | 259,50 | m |  |  |
| 54 | D-06.02.01a | Przepusty z rur grubościennych z polietylenu (wytrzymałość min. 8 kPa), łączenie na złączki opaskowe, o średnicy nominalnej 600 mm (pod zjazdami) | 71,00 | m |  |  |
| 55 | D-06.03.01a | Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 0- 31,5 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm | 1807,13 | m2 |  |  |
| 56 | D-06.04.01 | Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 40 cm wraz z wywozem urobku na magazyn wykonawcy | 1637,00 | m |  |  |
| 57 | D-06.04.01 | Odtworzenie rowu z wyprofilowaniem skarp rowu, z wywozem urobku | 910,00 | m3 |  |  |
| 58 | D-03.01.03 | Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,40 m | 151,00 | m |  |  |
| 59 | D-03.01.03 | Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,60 m | 25,20 | m |  |  |
| 60 | D-06.01.01 | Nawierzchnie z płyt ażurowych typu MEBA o grubości 10 cm-szarych, na podsypce cementowo piaskowej (wzmocnienie skarp) | 115,00 | m2 |  |  |
| 61 | D-06.01.01 | Wykonanie obruku z kamienia łamanego o wys. 16-20cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w tym spoinowanie kamienia betonem – obruki skarp w rowach | 74,00 | m2 |  |  |
| 62 | D-06.01.01 | Wykonanie ścieku pochodnikowego na podsypce cementowo –piaskowej (złożone korytka półokrągłe) | 18,00 | m |  |  |
| 63 | D-06.01.01 | Wykonanie ścieku skarpowego – trapezowego z elementów prefabrykowanych ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej | 19,00 | m |  |  |
| G | Remont obiektu mostowego na rzece Burzance |
| 64 | M-20.01.11g | Wykonanie obruku z kamienia łamanego o wys. 16-20cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm w tym spoinowanie kamienia betonem – obruki stożków przy obiekcie mostowym | 72,70 | m2 |  |  |
| 65 | D-01.02.04 | Demontaż balustrady stalowej mostu | 23,40 | m |  |  |
| 66 | M-19.01.04a | Balustrada mostowa U-11a(typ ciężki), stalowa, zabezpieczenie cynkowanie ogniowe, kolor niebieski, mocowanie do podłoża | 24,00 | m |  |  |
| 67 | M-14.02.01d | Oczyszczenie przez szczotkowanie belek podporęczowych i gzymsów wraz z trzykrotnym pomalowaniem | 10,00 | m2 |  |  |
| 68 | M-14.02.01d | Oczyszczenie przez piaskowanie konstrukcji pomostu wraz z trzykrotnym pomalowaniem | 50,00 | m2 |  |  |
| 69 | M-14.02.01d | Oczyszczenie z rdzy dźwigar ow głównych poprzez piaskowanie wraz z trzykrotnym pomalowaniem | 32,00 | m2 |  |  |
| 70 | D-06.01.01 | Wykonanie spoinowania uprzednio przygotowaną zaprawą cementową murów sposobem z „brzegu” | 12,00 | m2 |  |  |
| 71 | D-06.04.07 | Oczyszczenie koryta rzeki z naniesionej ziemi i nieczystości w wywozem | 10,00 | m3 |  |  |
| H | Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |
| 72 | D-07.01.01 | Próg zwalniający typu tarka - malowanie grubowarstwowe (linia P-12a - 250*6 *0,12=1,8 m2) | 2,00 | szt |  |  |
| 73 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, termoplas - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie: P-10 | 63,80 | m2 |  |  |
|  |  | P-1b | 14,18 | m2 |  |  |
|  |  | P-1e | 42,11 | m2 |  |  |
|  |  | P-4 | 367,39 | m2 |  |  |
|  |  | P-7a | 4,46 | m2 |  |  |
|  |  | P-13 | 5,96 | m2 |  |  |
| 74 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm | 32,00 | szt |  |  |
| 75 | D-07.02.01 | Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne: (znaki średnie folia II generacji): typu A | 13,00 | szt |  |  |
|  |  | typu D-6 | 10,00 | szt |  |  |
|  |  | typu B | 9,00 | szt |  |  |
|  |  | tabliczki T-23b | 4,00 | szt |  |  |
|  |  | D-42 | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | E-17a | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | E-18a | 2,00 | szt |  |  |
| 76 | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe: jednostronne, bezprzekładkowe o masie 24,0 kg/m, SP 04/4 na słupku ceowym | 228,00 | m |  |  |
| 77 | D-07.06.02 | Bariery wygrodzeniowe typ OLSZTYŃSKI - kolor żółty | 314,00 | m |  |  |
| 78 | D-07.07.01 | Montaż oprawy oświetleniowej na istniejącym słupiec (wysięgnik 1,5m, oprawa np. PHILIPS SGS 70W ze źródłem światła, montaż przewodu YDY 3x2,5, montaż osłony bezpiecznikowej SV29.25 + bezpiecznik) | 1,00 | szt |  |  |
| 79 | D-07.07.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli rurą dwudzielną 110 PS | 347,00 | m |  |  |
| I | Elementy ulic |
| 80 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej | 6299,50 | m |  |  |
| 81 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne wystające – cięte o wymiarach | 25,00 | m |  |  |
| 82 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne wtopione-cięte o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej –(nawierzchnie z brukowca) | 100,00 | m |  |  |
| 83 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 1993,50 | m |  |  |
| 84 | D-08.01.01 | Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem C 12/15 | 21,69 | m3 |  |  |
| 85 | D-08.02.01 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm - szarej, na podsypce: cementowo-piaskowej | 2015,90 | m2 |  |  |
| H | Zieleń drogowa |
| 86 | D-09.01.01 | Uzupełnienie humusu średniej grubości 10 cm wraz z obsianiem trawą | 7184,00 | m2 |  |  |
| RAZEM NETTO: |  |
| ….% VAT |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |

Słownie złotych: brutto

…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….

............................, dnia ..................... 2015 r.                              .......................................................................

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

ROZDZIAŁ 3

OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:

Załącznik nr 1:  OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 2:  OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3:  DOŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4: POTENCJAŁ TECHNICZNY

Załącznik nr 5: POTENCJAŁ KADROWY

Załącznik nr 6: OŚWIADCZENIE o posiadaniu odpowiednich uprawnień;

Załącznik nr 7: DOKUMENTY dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 1 do Rozdziału 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma ) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

OŚWIADCZAMY, ŻE nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………, dnia ............................ 2015r.

......................................................................

(Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)

Uwaga:

„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 2 do Rozdziału 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

……………, dnia ...................... 2015 r.

.......................................................................

(Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, niniejsze „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców

Załącznik nr 3 do Rozdziału 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu  w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  następujących zamówień odpowiadających wymaganiom Zamawiającego

| Nazwa Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie | Nazwa i adres Zamawiającego na rzecz którego wykonano roboty | Informacje o najważniejszych robotach budowlanych pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt V.1.2 Instrukcji dla Wykonawców (rodzaj i wartość robót, miejsce wykonania, klasa drogi) | Czas realizacji robót (dzień, miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga:

Załączamy dowody dotyczące najważniejszych robót określające, czy roboty wymienione w tabeli zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.............................., dnia .........................2015 r.

………........................................................

(Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 4 do Rozdziału 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ TECHNICZNY |
| --- | --- |

.

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

OŚWIADCZAMY, ŻE następujące narzędzia i urządzenia techniczne będą nam dostępne przy realizacji zamówienia

| Lp. | Wyszczególnienie (nazwa i parametry) Informacje pozwalające na ocenę warunków określonych w pkt V.1.3 Instrukcji dla Wykonawców | Liczba jednostek | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

Uwaga:

w kolumnie 2 podać nazwę jednostki oraz parametry potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt V.1.3 Instrukcji dla Wykonawców.

Przy opisie wytwórni mas bitumicznych (WMB) również w przypadku dysponowania szybkoprzestawną WMB,  należy podać lokalizację ustawienia wytwórni, w tym odległość w km od miejsca jej ustawienia do miejsca realizacji robót, (również w przypadku zakupu mieszanek bitumicznych)

…………………, dnia .............................2015 r.

……..............................................................

( Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 5 do Rozdziału nr 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

OŚWIADCZAMY, ŻE dysponujemy  i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

| Lp. | Powierzona funkcja | Podstawa dysponowania osobami | KWALIFIKACJE ZAWODOWE, DOŚWIADCZENIE i WYKSZTAŁCENIE (Informacje pozwalające na ocenę warunku określonego w pkt V.1.4 Instrukcji dla Wykonawców) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwisko i imię |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Kierownik budowy |  |  |
| 2. | Kierownik robót |  |  |
| 3. |  |  |  |

Uwaga:

Dla kandydatów wymienionych w poz. 1-2 należy załączyć oświadczenie wymagane postanowieniami pkt VI.1.5  Instrukcji dla Wykonawców.

…………………, dnia .............................2015 r.

…..................................................................

(Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 6 do Rozdziału nr 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o posiadaniu wymaganych uprawnień |
| --- | --- |

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

OŚWIADCZAMY, ŻE osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:

| Imię i Nazwisko | Specjalizacja, numer uprawnień |
| --- | --- |

…………………, dnia .............................2015 r.

…..................................................................

(Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

Załącznik nr 7 do Rozdziału nr 3 SIWZ

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców)

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

OŚWIADCZAMY, ŻE :

-    nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* (Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę)..

- należymy do grupy kapitałowej*.

W załączeniu przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

* niepotrzebne skreślić

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

…………………, dnia .............................2015 r.

…..................................................................

(Podpis  Wykonawcy / Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ 4.

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

Znajdują się w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej zamawiającego

http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl

lub w wersji papierowej, do wglądu w sekcji dróg i mostów w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 5.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N)

Znajduje się w wersji elektronicznej (PDF) na stronie internetowej Zamawiającego

http://www.zdp.bip.powiat.elblag.pl

lub w wersji papierowej, do wglądu w sekcji dróg i mostów w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ 6.

WZÓR UMOWY

WZÓR

UMOWA Nr ………/2015

zawarta w Pasłęku w dniu ............................, pomiędzy:

Zarządem Dróg Powiatowych w Elblągu z siedzibą w Pasłęku

ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk

NIP 578-25-51-632

reprezentowanym przez:

1) ……………………………………………… - …………………..……………………………

przy kontrasygnacie ………………………………………- …………………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………….................................................................................................,

z siedzibą ……………………………………………………………………………………,

posiadającym wpis do ……………………………………………………………………….

prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem ..………………….. NIP ……………………….

reprezentowanym przez:

1) ………………………………………………… - …………………………….…………..

2) ………………………………………………… - …………………………….…………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1 Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego roboty budowlane polegające na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1137N Gronowo Górne – Nowina – Sierpin – DW nr 509 – Etap I, odcinek Gronowo Górne – Nowina (od drogi powiatowej nr 1139N ul. Szafirowej do drogi gminnej nr 101010N) zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy złożonej w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy DM.171.1.2015.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 1409 z późn. zm.) na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, 
a także poznał istniejący stan faktyczny.

4. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 9, 
do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty składające się na przedmiot umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

6. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w ust. 5 o zmiany, które wystąpiły w okresie rozliczeniowym i przedłożenia go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

§ 2 Termin realizacji umowy

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu budowy. Co nastąpi w okresie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 10 i § 5 ust. 4. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Zakończenie robót nastąpi nie później niż do 30 września 2015 r.

Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzaną wpisem  INSPEKTORA NADZORU w dzienniku budowy i pismem potwierdzającym wysłanym do Zamawiającego podpisanym przez Inspektora Nadzoru o ile czynności odbioru końcowego nie zostaną wstrzymane przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w §13 ust. 5. W przypadki wstrzymania przez zamawiającego czynności odbioru końcowego za termin zakończenia robót uważać się będzie datę wznowienia czynności odbioru, po których zakończeniu zostanie podpisany protokół odbioru końcowego.

Potwierdzenie gotowości do odbioru winno nastąpić w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym okoliczności o których mowa w §11 i §18, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności i usuwania ich skutków.

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3 Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU w  osobie ........................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ..........................................................., powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane.

2. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie ......................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ...........................................

3. Wykonawca ustanawia KIEROWNIKA ROBÓT w osobie ......................................., posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ...........................................

4. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy,  lub złożone u KIEROWNIKA BUDOWY / ROBÓT albo zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§ 4 Obowiązki Wykonawcy

1. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, STWiORB oraz pozwolenie na budowę (zgłoszenie robót budowlanych).

2. Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt, opracuje (uzyska uzgodnienia, opinie 
i zatwierdzenie) projekt organizacji ruchu na czas budowy, doprowadzi energię elektryczną i wodę do placu budowy w celu realizacji inwestycji oraz poniesie koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji robót, wynikające z ustaleń poczynionych z Właścicielami mediów. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno – techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania terenu budowy – odcinka drogowego na długości miejsca wykonywania robót, na podstawie protokołu przekazania terenu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami: Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, w szczególności odcinka robót stwarzającego niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.

5. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy lokalne dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.

6. Pracownicy Wykonawcy winni być ubrani w odzież ochronną zgodnie z wymaganiami BHP.

7. Wykonawca nie dopuści do podjęcia pracy i przebywania na terenie budowy osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających.

8. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 niniejszego § Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 2000,00 zł za jedno zdarzenie. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są specjaliści nadzorujący roboty w imieniu Zamawiającego.

9. Wykonawca będzie każdorazowo powiadamiał Zamawiającego i Inspektora Nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a także szkodach na majątku Zamawiającego w momencie nastąpienia tego rodzaju zdarzenia.

10. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane i uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym /Inspektorem Nadzoru.

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

a) obsługę geodezyjną budowy,

b) wszelkie badania i pomiary wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i STWiORB, niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go Zamawiającemu.

W przypadku zlecenia przez Zamawiającego / Inspektora Nadzoru badań sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca.

12. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2012r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391 i 951z późn. zm).

13. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

a) przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego całości,

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

c) informowanie Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 2a, 2b i 4  w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

d) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności Dziennika budowy oraz książki obmiaru wykonanych i odebranych robót.

§ 5 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru końcowego tych robót.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową w kwocie brutto określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,  urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; zmiana kwoty określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, w ramach wynagrodzenia umownego, wszelkich szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy (w tym na rzecz osób trzecich).

§ 6 Materiały do wykonania przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i STWiORB, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

3. Materiały pozyskane z rozbiórki w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z decyzją Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU podjętą w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego / INSPEKTORA NADZORU okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 7 Personel Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub inne równoważne dokumenty*, wraz z oświadczeniami o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy / Kierownika Robót osób wskazanych w ofercie.

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. Osoby te maja obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2.

3a. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu narzędzi i urządzeń wskazanych w ofercie. Zmiana narzędzi i urządzeń wskazanych w ofercie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy parametry zamiennych narzędzi i urządzeń będą takie same lub wyższe od parametrów wymaganych w SIWZ.

4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 i 3a nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób oraz narzędzi i urządzeń niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8 Podwykonawcy

1.*  Wykonawca oświadcza, że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

1.1* Wykonawca oświadcza, że następujące wskazane w ofercie roboty wykonane zostaną przez

podwykonawców:2 .............................................................................................................................................

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

1.2* Wykonawca oświadcza , że następujące roboty wykonane zostaną przez wskazanych w ofercie

podwykonawców :3 …………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich postanowień umowy.

4. Powierzenie jakichkolwiek robót Podwykonawcy nie wskazanemu w niniejszej umowie lub Podwykonawcy innemu niż wskazany przez Wykonawcę w niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany o której mowa w ust. 4 nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych podwykonawca wskazany w ofercie nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy i Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie niższym niż podwykonawca wskazany w ofercie. 3

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, z wyciągiem z kosztorysu ofertowego obejmującego zakres robót powierzonych podwykonawcy wraz z cenami jednostkowymi Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7.

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, w szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania robót,

b)  niezałączenia do projektu zestawień, o których mowa w ust. 7,

c) nie umieszczenia w umowie iż okres odpowiedzialności za wady, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca w umowach z podwykonawcami zawrze zapis, zgodny z brzmieniem § 14 ust. 1 niniejszej umowy , o treści : „odpowiedzialność Podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona i wynosi …. miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy”.

d) niespełniania przez Podwykonawców warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,

e) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

f) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawców płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawców;

g) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego,

h) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umowy dla tych robót,

i) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach

określonych w ust. 10.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane,

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości Umowy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie nie dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

15. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w przypadku określonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 14, zawierającej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

16. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11 i ust. 14, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 – 16.

18. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 9, stosuje się zasady określone w ust. 7– 16.

19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia:

a. oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców przy realizacji dostaw i usług,

b. dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom przy realizacji robót budowlanych , których termin płatności upłynął w danym okresie rozliczeniowym.

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dowody potwierdzające dokonanie zapłaty wynagrodzenia winny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

Dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty wynagrodzenia jest kopia przelewu wraz z kopią faktury Podwykonawcy i dalszego podwykonawcy potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

21. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

22. Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 21, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

23. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 22, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 21, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 22 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy i nie przekroczy kwoty wynikającej z ofertowego zakresu

robót i cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy.

25. Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

26. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

27. Zamawiający wymaga, aby wszystkie warunki umowy dotyczące, jakości i gwarancji wykonanych robót spisane przez Wykonawcę w umowie z Podwykonawcą były zgodne z warunkami spisanymi z wykonawcą robót budowlanych.

§ 9 Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie umowne za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę .............................. zł bez podatku VAT, (słownie złotych: ................................................................................................................................................................),

powiększoną o podatek VAT w kwocie ...................... zł, (słownie złotych: ……….........................), co stanowi kwotę  ................................ zł  łącznie z podatkiem VAT, (słownie złotych: ……………...........................................).

Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia brutto umowy, wynikającą z zaokrągleń podatku VAT w wystawionych fakturach przejściowych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 10 ust.4.

4. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ust. 3 miało przekroczyć kwotę określoną w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.

§ 10 Rozliczenia i płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur przejściowych VAT wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót.

Zestawienie winno być sporządzane przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego INSPEKTORA NADZORU i zatwierdzone przez Zamawiającego.

2. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie winno być sporządzone przez Wykonawcę narastająco, a wartość wykonanych robót ma być pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego INSPEKTORA NADZORU oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami  § 12.

5. Wraz z fakturą  końcową Wykonawca przedstawi  oświadczenie, w którym:

a) wymieni zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wraz z określeniem przyczyn powstania tych zaległości i ich wysokości oraz zasadnością odsetek za opóźnienie  zapłaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminów wymagalności,

c) określi kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na okres gwarancji lub rękojmi wraz z podaniem terminów wymagalności.

6. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust 5 pkt a i b, rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzenia. W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy , w określonej przez siebie formie. Powyższe odnosi się odpowiednio do rozliczeń  częściowych w trakcie realizacji umowy.

7. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt a i b ma obowiązek zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze oraz rachunek/i bankowy/e podwykonawcy/ów wskazany/e w dyspozycji zapłaty sporządzonej przez Wykonawcę.

9. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej  578-25-51-632 o raz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 11 Zmiany zakresu robót

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami.

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej;

b) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;

c) dokonania zmiany określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 1

ust. 5, kolejności wykonania umowy, a Wykonawca ma obowiązek wykonać każde z powyższych poleceń.

3. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami  § 12.

4. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy.

5. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodującej wzrost ceny wymaga każdorazowo zgody Zamawiajacego na piśmie.

§ 12 Rozliczenie zmiany zakresu robót

1. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 11 ust. 2, jest odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu o protokół konieczności i protokół uzgodnień – między Stronami – danych wyjściowych do kosztorysowania. Kosztorys zostanie niezwłocznie sprawdzony przez właściwego INSPEKTORA NADZORU.

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 2 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami  § 11 ust. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe będą skalkulowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz ustępu 2. niniejszego paragrafu Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedłożyć je Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.

§ 13 Odbiór robót

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (KIEROWNIK BUDOWY) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w Dzienniku budowy. INSPEKTOR NADZORU ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez INSPEKTORA NADZORU w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem budowy oraz niniejszą umową, protokołami konieczności oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Odbiór końcowy, odbiór ostateczny (przed upływem okresu rękojmi/gwarancji) dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o terminie odbioru końcowego i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru wpisem do Dziennika budowy oraz oświadczeniem potwierdzającym gotowość przez  Inspektora Nadzoru.

5. Nie później niż w dniu rozpoczęcia końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy:

- dokumentację projektową powykonawczą,

- Dziennik budowy,

- niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- oświadczenia Kierownika Budowy o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa budowlanego.

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną lub powykonawczy operat geodezyjny.

6. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5.

7.   Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

1) Nadające się do usunięcia i umożliwiające użytkowanie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, to Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy termin do usunięcia tych wad.

2) Nie nadające się do usunięcia:

a) Jeżeli wady (wady trwałe) umożliwiają użytkowanie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający dokona odbioru końcowego, obniżając jednocześnie wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej estetycznej i technicznej,

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający przerywa czynności odbioru końcowego i żąda wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w wyznaczonym terminie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4.

9. Z czynności odbioru końcowego i odbioru ostatecznego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

10. Nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego i powiadomi o tym terminie Wykonawcę w formie pisemnej.

11. Po protokolarnym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 14 Rękojmia

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ……. miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, w terminie określonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w § 16, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości  0,05 % kwoty określonej w § 9 ust.1. ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki liczony w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w §2 ust. 3 pkt a).

b) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT,

c) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu, wykonanie lub utrzymanie oznakowania z nienależytą starannością – 1 000,00 zł za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,

d) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 8 – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

e) w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę postanowień o których mowa w § 4 ust. 2, ust. 3, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości  5 000,00 zł  za każdy przypadek nie przestrzegania wymienionych postanowień. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są: ZAMAWIAJĄCY i INSPEKTOR NADZORU,

f)  zatrudnienie podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą, o której mowa w § 8, stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości  określonej w ust. 1 pkt d),

g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień w zakresie realizacji robót zgodnie z treścią § 4 ust. 8 jak i zapisów STWiORB, ZAMAWIAJĄCY/INSPEKTOR NADZORU wyznaczy termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się lub nie wykona w terminie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO/INSPEKTORE NADZORU, zostaną mu naliczone kar w wysokości 0,05% kwoty określonej w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia / niewykonania.

h) skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób lub narzędzi i urządzeń, niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę do naliczenia kary w wysokości określonej w pkt. d) lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

i) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy,

j) Za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokośi 0,05% kwoty określonej w § 10 ust. 1, ustalonej w dniu zawarcia umowy, bez podatku VAT, za każdy dzień zwłoki/niewykonania.

k) Za nieprzedłużenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości w określonej w ust. 1 pkt. d).

l) Za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości określonej w ust. 1 pkt. d).

ł) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości określonej w ust. 1 pkt. d).

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 i w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 – w wysokości 0,05 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT, ustalonej w dniu zawarcia umowy ,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT , ustalonej w dniu zawarcia umowy.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, b, c, d mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktur przejściowych lub faktury końcowej lub z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 umowy.

7. W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 6  kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

9. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 17 ust. 1 umowy.

§ 16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, w formie ...................................................................., co stanowi kwotę ....................... ZŁ (słownie .................................................................................. złotych).

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

a) 70% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ ZŁ, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt a), c), d) – w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót,

b) 30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ ZŁ, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt b), a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 15 ust. 2 – w ciągu 15 dni po upływie 36-miesięcznego okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 17 Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń INSPEKTORA NADZORU nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

c) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni,

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

5. W razie rozwiązania umowy, Strony umowy przy udziale właściwego INSPEKTORA NADZORU

sporządzą w terminie do 5 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół

inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale właściwego INSPEKTORA NADZORU, ponosi Strona winna rozwiązania umowy.

7. Gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

§ 18 Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

2. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp , w tym art. 144 ust. 1 oraz określonych w niniejszej umowie.

3. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047).

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW  STANOWIĄCYCH  INTEGRALNE  CZĘŚCI  UMOWY:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami (SIWZ) obowiązująca w postępowaniu,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy,

5) Gwarancja Jakości

W Y K O N A W C A                                                     Z A M A W I A J Ą C Y

Załącznik nr 5 do umowy

WZÓR

Pasłęk, dnia ………………………..

GWARANCJA JAKOŚCI

Karta gwarancji jakości wykonanych robót sporządzona w dniu……………

1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku, ul. Dworcowa 6, 14-400 Pasłęk,

2. Wykonawca:_________________________________________________________

3. Umowa nr:  _________________________________________________________

4. Umowa/y na roboty budowlane/dodatkowa/e:

4.1.____________________________________________________________________

4.2.____________________________________________________________________

4.3.____________________________________________________________________

4.4.____________________________________________________________________

itd.

5. Przedmiot umowy: „_________________________________________________________”

6. Przedmiot gwarancji: łącznie wszystkie roboty budowlane, zamontowane urządzenia i użyte materiały wykonane w ramach wymienionych umów.

7. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:

- łączna długość przebudowanej drogi -

- łączna długość chodników -

- ilość przepustów -

- nośność drogi -

8. Data odbioru końcowego: dzień :___________ miesiąc ___________ rok ___________

9. Warunki gwarancji jakości:

9.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

9.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych Robót.

9.3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres ___________ miesięcy8, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego.

9.4. w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej w terminie do ___________dni od dnia powzięcia informacji o ujawnieniu wady.

9.5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu - niezwłocznie,

b) Inspektor Nadzoru, w porozumieniu z Zamawiającym, wyznaczy termin usunięcia wad dla robót, których realizacja uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

9.6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

9.7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo.

9.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

9.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, przez pojęcie której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,

9.10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru końcowego.

9.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.

_________________________________

8 Okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty w pkt. 5

9.12. Zamawiający może zlecić innej firmie, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, usunięcie wad lub usterek nieusuniętych w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

__________________________________________________________________

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

__________________________________________________________________

# Footnotes

Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca wszystkie roboty wykonuje siłami własnymi.

2 Dotyczy sytuacji, gdy zatrudnieni będą podwykonawcy , ale nie wskazani w ofercie.

3 Dotyczy sytuacji, gdy zatrudnieni będą podwykonawcy wskazani w ofercie , ale Wykonawca nie posłużył się nimi dla potwierdzenia   spełniania warunku.