ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pod nazwą:

# Wykonanie i aktualizacja bazy danych ewidencji dróg powiatowych Powiatu Elbląskiego wraz z systemem referencyjnym, inwentaryzacją, fotorejestracją 
oraz z wprowadzeniem baz danych do oprogramowania przeznaczonego do obsługi ewidencji danych drogowych

# Aktualizacja systemu referencyjnego i mapy interaktywnej,

# Inwentaryzacja dróg powiatowych Powiatu Elbląskiego,

# Pozyskanie danych ewidencyjnych dla obiektów mostowych,

# Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi,

# Wykonanie wizualnej oceny stanu technicznego dróg,

# Dostarczenie map i wydruków,

# Pilotażowa Inwentaryzacja dendrologiczna – 30 drzew

# Wykaz dróg powiatowych Powiatu Elbląskiego

# Wykaz mostów Powiatu Elbląskiego

- Aktualizacja systemu referencyjnego i mapy interaktywnej

- System referencyjny i mapę interaktywną należy zaktualizować i przekazać w formie plików aktualizacyjnych do bazy danych zgodnej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem (Roadman) poprzez pliki wymiany danych lub oprogramowania równoważnego udostępnionego nieodpłatnie Zamawiającemu. Dane podlegające aktualizacji wraz z ich geometrią będą wyeksportowane do plików SHP (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI).

- Mapę interaktywną systemu referencyjnego należy uzupełnić o numeryczną mapę ewidencji gruntów i budynków oraz bazę danych obiektów topograficzną BDOT10k dostarczoną przez Zamawiającego.

- System referencyjny musi być oparty na systemie współrzędnych geodezyjnych w układzie 2000.

- Aktualizacja systemu referencyjnego ma obejmować całą sieć dróg i ulic powiatowych powiatu elbląskiego o łącznej długości 531,77 km ± 5% wg rozdz. VI.

- Aktualizacja systemu referencyjnego powinna zawierać określenie:

- punktów węzłowych,

- odcinków międzywęzłowych,

- określenie numerów, kategorii oraz nazw poszczególnych dróg i ulic.

- System referencyjny musi przedstawiać model sieci drogowej, z uwzględnieniem wszystkich dróg zarządzanych przez Zamawiającego oraz dróg publicznych wyższej i niższej kategorii zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego.

- Projekt systemu referencyjnego należy zrealizować zgodnie z przyjętymi zasadami:  opisanym pikietażem lokalnym, węzłami sieciowymi i łączącymi je odcinkami międzywęzłowymi.

- Przebieg dróg należy zdefiniować jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych (tj. punktów wzajemnych przecięć osi dróg objętych systemem referencyjnym) i łączących je odcinków międzywęzłowych (tj. odcinków dróg ograniczonych dwoma punktami referencyjnymi)

- Odcinek drogi reprezentowany powinien być graficznie jako łamana. Podział na odcinki podyktowany jest względami technicznymi. Końce odcinków - węzły – powinny być wyznaczone przez:

- początki i końce dróg,

- skrzyżowania z drogami o kategorii powiatowej lub wyższej,

- granice powiatu,

- zmiany nazwy ulic.

- Drogę w programie opisywać muszą m.in. następujące parametry:

- numer

- nazwa ulicy

- kategoria

- klasa

- funkcja

- kilometr początkowy i końcowy

- zarządca

węzeł sieciowy należy opisać 7-znakowym identyfikatorem, generowanym zgodnie z następującymi zasadami:

  - pierwsze 4 znaki to niepowtarzalny w skali kraju numer sektora; numery sektorów należy wyznaczyć według następujących zasad:

    - sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia długości i 55 stopnia szerokości geograficznej

    - sektor ma być podziałem arkusza 1 : 50 000 na 4 równe części.

    - numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku na wschód 0101, 0102, 0103,…; w kierunku na południe 0101, 0201, 0301,…

  - ostatnie 3 znaki to niepowtarzalny w sektorze numer węzła sieciowego

  - na danej drodze nie może powtórzyć się numer węzła (ostatnie 3 znaki):

      - dla dróg powiatowych  w obszarze powiatu

      - dla dróg wojewódzkich i krajowych w obszarze województwa

- Wymagana jest spójność w zakresie numeracji węzłów sieciowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego, a zdefiniowanych przez innych zarządców dróg, w określonym powyżej standardzie.

- Inwentaryzacja dróg powiatowych Powiatu Elbląskiego

- Inwentaryzacja ma zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w oparciu o wykonaną fotorejestrację korytarza drogi oraz o mapy ewidencji gruntów i budynków.

- Inwentaryzacja ma obejmować całą sieć dróg powiatowych powiatu elbląskiego o łącznej długości 531,77 km ± 5% wg rozdz. VI.

- Inwentaryzacja ma obejmować dane ewidencyjne Książki Drogi w następującym zakresie:

- Tabeli 3a/3b- kolumny z zakresu 1-26,31,

- Tabeli 8 – kolumny z zakresu 1-34,38-40,

- Tabeli 9 – kolumny z zakresu 1-5, 8-13,

- Tabeli 10 – kolumny z zakresu 1-17,

- Tabeli 11 –  kolumny z zakresu 1-14.

- Wyniki pomiarów i obliczeń należy przekazać w formie bazy danych zgodnej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, umożliwiającym ich edycję, poprzez pliki wymiany danych lub oprogramowania równoważnego udostępnionego nieodpłatnie Zamawiającemu. Dane podlegające aktualizacji wraz z ich geometrią będą wyeksportowane do plików SHP (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI))

- Inwentaryzacji podlega zebranie następujących informacji:

- inwentaryzacja parametrów technicznych drogi:

- parametry elementów korytarza drogi 	
(lokalizacja, szerokość, długość, powierzchnia i rodzaj nawierzchni),

- informacje o skrzyżowaniach 	
(lokalizacja, rodzaj, długość, numery i kategorie dróg),

- informacje o obiektach mostowych (lokalizacja),

- informacje o skrajniach (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, wysokość),

- informacje o chodnikach i ścieżkach rowerowych (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, długość, powierzchnia),

- informacje o pasach zieleni, drzewach i krzewach (lokalizacja, rodzaj obiektu),

- informacje o miejscach parkingowych i zatokach autobusowych (lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, długość, powierzchnia),

- informacje o istniejących granicach pasa drogowego,

- inwentaryzacja zagospodarowania dróg:

- informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość),

- informacje o obiektach przydrożnych (lokalizacja, rodzaj obiektu),

- inwentaryzacja wyposażenia dróg:

- informacje o oznakowaniu poziomym (symbol, powierzchnia, długość),

- informacje o oznakowaniu pionowym (symbol, wielkość lica, ilość słupków),

- informacje o barierach i ekranach (rodzaj, długośc),

- informacje o oświetleniu,

- informacje o sygnalizacji.

- informacje o studniach kanalizacyjnych, kratkach ściekowych i naziemnych urządzeniach obcych.

- Pozyskanie danych ewidencyjnych dla obiektów mostowych

- Obiekty podlegające ewidencji winny zostać oparte na systemie współrzędnych geodezyjnych.

- Wykaz obiektów mostwych Powiatu Elbląskiego określony został w rozdz. IX.

- Pomiar elementów obiektów w terenie powinien być uzupełnieniem istniejącej mapy cyfrowej. Zebrane dane należy opracować i wprowadzić do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania poprzez pliki wymiany danych lub oprogramowania równoważnego udostępnionego nieodpłatnie Zamawiającemu.

- Wyniki pomiarów powinny być również dostarczone zamawiającemu w formie tabelarycznej w formacie XLSX.

- Prace inwentaryzacyjne należy przeprowadzić w granicach pasa drogowego.

- Wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach wektorowych muszą być udostępnione równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej.

- Obiekty mostowe winny być zwymiarowane w zakresie uproszczonym pozwalającym na naniesienie ich na mapy cyfrowe.

- Istotne dane potrzebne do założenia ewidencji obiektów mostowych udostępni Zamawiający (istniejące książki obiektów mostowych oraz dokumentacja projektowa - archiwalna).

- Realizacja zadania przewiduje również wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego z obiektów.

- Opracowanie nie obejmuje określenia konstrukcji mostów.

- Dokumentacja fotograficzna korytarza drogi

- Dokumentacja fotograficzna ma obejmować całą sieć dróg i ulic powiatowych powiatu elbląskiego o łącznej długości 531,77 km ± 5% wg rozdz. VI.

- Dokumentację fotograficzną należy wykonać w dowiązaniu do systemu referencyjnego, w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z interwałem wynoszącym maksymalnie 5m.

- Zdjęcia należy wykonać przynajmniej z czterech kamer jednocześnie:

  - widok do przodu,

  - widok do przodu / prawa strona drogi,

  - widok do przodu / lewa strona drogi,

  - widok do tyłu.

- Zdjęcia należy wykonać przy zachowaniu następującego warunków:

  - zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi (rosnącej kilometracji),

  - pozycje kamer względem drogi (wysokość, kąt nachylenia) i ich parametry muszą być stałe dla wszystkich wykonanych zdjęć.

- Minimalna rozdzielczość zdjęć to 1280x960.

- W czasie realizacji zdjęć należy wykonać odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiaru szerokości i wysokości elementów.

- Dokumentacja fotograficzna musi zostać poddana procesowi anonimizacji twarzy oraz numerów rejestracyjnych pojazdów.

- Wykonane zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu na nośnikach typu DVD posiadających informacje o ich zawartości.

- Format przekazanej fotorejestracji ma umożliwić jej odtwarzanie w module video oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg umożliwiając wykonywanie pomiarów poprzez użycie odpowiedniej funkcji programu (do pomiarów szerokości, wysokości oraz powierzchni elementów widocznych na zdjęciach) wraz z lokalizowaniem, elementów pasa na podstawie kilometrażu globalnego, pikietażu lokalnego oraz pikietażu drogi.

- Dostarczony nośnik pamięci ma zawierać przeglądarkę działającą niezależnie od programu do ewidencji dróg i zarządzania pasem drogowym, uruchamianą bez wcześniejszej instalacji, która umożliwi odtwarzanie zdjęć oraz wykonywanie pomiarów elementów na nich widocznych. Oprogramowanie ma pozwalać użytkownikowi na dokonywanie następujących pomiarów:

  - pomiar punktu na zdjęciu,

  - pomiar odcinka na zdjęciu,

  - pomiar łamanej (polilinii),

  - pomiar powierzchni elementów widocznych na zdjęciu.

- Przeglądarka ma ponadto umożliwić:

  - odtwarzanie poprzez automatyczne wyszukiwanie i prezentację zdjęć dla wskazanego przez użytkownika pikietażu i wybranych kamer,

  - odtwarzanie ciągłe poprzez automatyczną zmianę wyświetlanych zdjęć dla wybranego odcinka drogi, zgodnie z kierunkiem tej drogi,

  - jednoczesne prezentowanie informacji dot. miejsca wykonania przeglądanych aktualnie zdjęć:

      - pikietaż lokalny (długość od początku odcinka),

      - pikietaż drogi (długość w ramach własności zarządcy),

      - kilometraż globalny,

- automatyczne przechodzenie do nastepnego odcinka w ciągu drogi,

- powiększanie fragmentu zdjęcia, pokazywanie lokalizacji bieżącego zdjęcia na mapach GoogleMaps, Geoportal i Geoportal 2,

- grupowanie i sortowanie informacji o liście nagranych informacji na danym nośniku,

- odtwarzanie wstecz w stosunku do kierunku przebiegu drogi,

- wyświetlanie położenia granic pasa drogowego i działek przyległych wraz z numeracją na odtwarzanej fotorejestracji.

- kopiowanie zdjęć do schowka,

- wyświetlanie siatki pomiarowej o bokach 1m x 1m na zdjęciach.

- wyświetlanie daty i godziny wykonania zdjęcia

- Jednocześnie z fotorejestracją należy wykonać pomiar długości i geometrii osi drogi za pomocą odbiornika GPS/INS umożliwiającego ciągłe pozycjonowanie niezależnie od warunków terenowych oraz widoczności satelitów. Wykorzystane do pomiarów urządzenie będzie zapewniać dokładność pomiaru współrzędnych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie < 0,1 m. Pomiar kolejnych punktów osi drogi wykonany będzie z interwałem nie większym niż 1m.

- Wyniki pomiarów należy przedstawić w formie graficznej, jako wektory rzeczywistego położenia osi dróg na mapie systemu referencyjnego sieci drogowej oraz warstwie sieci drogowej.

- Wykonanie wizualnej oceny stanu technicznego dróg

Ocenę stanu należy wykonać metodą opisaną w załączniku 1b do SIWZ dla dróg i ulic wskazanych w rozdz. VIII.

- Dostarczenie map i wydruków

- Mapy modelu sieci drogowej (systemu referencyjnego) należy dostarczyć w formie wydruku w ilości 3 sztuk w skali 1:50.000; mapy wykonane muszą być na podkładzie topograficznym w układzie współrzędnych ,,1992”.

- Przygotowane mapy muszą zawierać następujące informacje:

  - legendę mapy,

  - przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w systemie referencyjnym,

  - opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z  zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometrażu,

  - oznaczenie symbolami węzłów sieciowych oraz ich numerację,

  - podział mapy na sektory wraz z ich numeracją,

  - pikietaż z interwałem 500m,

  - granice administracyjne (powiatów i gmin),

- Mapę sieci drogowej (przekazaną w formie wydruku) należy dodatkowo dostarczyć w formie bazy danych, zgodnej z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem poprzez pliki wymiany danych lub oprogramowaniem równoważnego udostępnionego nieodpłatnie Zamawiającemu.

- Należy sporządzić mapę techniczno-eksploatacyjną w oparciu o dane inwentaryzacyjne oraz dane dotyczące obiektów mostowych dostarczone przez Zamawiającego.  Mapę należy dostarczyć w formatach: SHP, QGIS, PDF i JPG.

  - Wszystkie zebrane dane muszą być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz.582) i Rozporządzeniem w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz.583).

- Pilotażowa Inwentaryzacja dendrologiczna – 30 drzew

- Inwentaryzacja dendrologiczna ma obejmować drzewa znajdujące się w skrajni drogi powiatowej nr 2170N (ul. Dworcowa) w Pasłęku (30 drzew).

- Inwentaryzacja musi obejmować:

- pierśnice mierzona na wysokości 130cm,

- dokładny gatunek np.: kasztanowiec zwyczajny,

- nazwę gatunkowa w języku łacińskim,

- współrzędne GPS,

- wysokość (m),

- określenie wartości drzewa (pomnik przyrody, gatunek chroniony, ostoja gatunków chronionych).

- rodzaj obiektu,

- użytkowanie,

- podłoże,

- zmiany otoczenia,

- ekspresje na wiatr.

- Zebrane informacje muszą zostać wprowadzone przez Wykonawcę do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania poprzez pliki wymiany danych lub oprogramowania równoważnego udostępnionego nieodpłatnie Zamawiającemu.

- Wykaz dróg powiatowych Powiatu Elbląskiego

## 1. Drogi poza miastami – stan na dzień 09.08.2018r.

| L.p | Nr drogi pow. | Przebieg drogi powiatowej | Długość (km) | Klasa drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 1 | 1100 N | (Kępiny Małe) gr. woj. – Nowakowo – Rubno Wlk. | 6,023 | Z |
| 2 | 1101 N | Nowotki – Nowakowo – Kępa Rybacka – Bielnik Drugi | 9,358 | Z |
| 3 | 1102 N | Rubno Wielkie – Elbląg | 3,627 | D |
| 4 | 1103 N | (Kępki) gr. woj. – Bielnik Drugi – Kazimierzewo – Wikrowo – Jegłownik – Gronowo Elbląskie – Zwierzno – Stare Dolno – Wysoka – dr. woj. nr 527 | 36,293 | Z |
| 5 | 1104N | dr. kraj. nr 7 – Kazimierzewo – Elbląg | 0,806 | Z |
| 6 | 1105 N | dr. nr 1101 N – Cieplice – dr.nr 1101 N | 4,363 | D |
| 7 | 1107 N | Batorowo – dr. nr 1101 N – Nowe Batorowo | 2,955 | D |
| 8 | 1108 N | dr. nr 1103 N – Bielnik Pierwszy – Elbląg | 5,489 | D |
| 9 | 1109 N | Nowe Batorowo – Nowakowo – dr. nr 1104N | 4,248 | L |
| 10 | 1110 N | Rzeka Nogat – Janowo – Elbląg | 7,439 | L |
| 11 | 1111 N | dr. kraj. nr 22 - Szopy | 2,725 | D |
| 12 | 1112 N | Helenowo – Elbląg | 2,364 | L |
| 13 | 1113 N | Janowo – dr. kraj. nr 7 (Kazimierzewo) | 0,839 | D |
| 14 | 1114 N | Wikrowo – Władysławowo | 1,980 | D |
| 15 | 1116 N | Kopanka – Jegłownik | 4,089 | L |
| 16 | 1117 N | (Ząbrowo) gr. woj. – dr. kraj. nr 22 – Fiszewo – Rozgart | 5,108 | L |
| 17 | 1118 N | (Ząbrowo) gr. woj. – Jegłownik | 3,099 | D |
| 18 | 1119 N | dr. kraj, nr 22 – Karczowiska Górne – Markusy – Marwica – dr. woj. nr 527 | 22,230 | Z |
| 19 | 1120 N | (Stare Pole) gr. woj. – Fiszewo – Gronowo Elbląskie - Jasionno | 10,285 | Z |
| 20 | 1121 N | dr. kraj. nr 22 – Raczki Elbląskie – Krzewsk – Wiśniewo – Kępniewo | 17,647 | Z |
| 21 | 1122 N | (Szaleniec) gr. woj. – Rozgart – Różany – Markusy – Żukowo | 13,757 | Z |
| 22 | 1123 N | Jezioro – Markusy – Rachowo | 7,797 | D |
| 23 | 1124 N | Węgle – Żurawiec – Jezioro – Markusy – dr. nr 1126 N | 10,074 | L |
| 24 | 1125 N | (Szlaganowo) gr. woj. – Fiszewo | 0,968 | D |
| 25 | 1126 N | (Żuławka Szt.) gr. woj. Stalewo – Zwierzno – Balewo – Krzewsk – Żółwiniec –Jurandowo | 14,930 | Z |
| 26 | 1127 N | Tropy Elbląskie – dr. nr 1168 N | 0,751 | D |
| 27 | 1128 N | Nowe Dolno – Stare Dolno – Święty Gaj – gr. woj. (Bągart) | 9,162 | Z |
| 28 | 1129 N | Nowe Kępniewo – Wysoka | 4,374 | D |
| 29 | 1130 N | Święty Gaj – Kwietniewo | 3,738 | D |
| 30 | 1131 N | Elbląg – Jagodnik – Ogrodniki – Zajączkowo | 8,478 | D |
| 31 | 1132 N | Nadbrzeże – Łęcze – Pagórki – Ogrodniki – Milejewo | 10,229 | Z |
| 32 | 1133 N | Ogrodniki – Piastowo | 2,793 | D |
| 33 | 1134 N | Suchacz – Nadbrzeże | 2,531 | D |
| 34 | 1135 N | Milejewo – Kamiennik Wielki – Pomorska Wieś – Aniołowo – dr. gm. Nr 108092N | 15,112 | Z |
| 35 | 1136 N | droga nr 503 – Łęcze – Elbląg | 4,759 | Z |
| 36 | 1137 N | Przezmark- Nowina- Gronowo Górne | 4,550 | Z |
| 37 | 1139 N | Elbląg – Gronowo Górne – dr. kraj. nr 7 | 1,237 | Z |
| 38 | 1140 N | DW 509 Wilkowo- Sierpin- Przezmark- Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona | 9,800 | D |
| 39 | 1142 N | Pilona – Myślęcin | 2,340 | D |
| 40 | 1143 N | Weklice – Bogaczewo | 2,231 | D |
| 41 | 1144 N | dr. woj. nr 509 – Kamiennik Wielki – Kwietnik – Zastawno | 9,376 | L |
| 42 | 1145 N | Milejewo – Nowe Monasterzysko – Młynary | 12,468 | Z |
| 43 | 1146 N | Nowinka – Chojnowo – Pogrodzie | 6,245 | D |
| 44 | 1147 N | Pogrodzie – Rychnowy – Huta Żuławska – gr. gm. Tolkmicko | 11,694 | Z |
| 45 | 1148 N | Karszewo – dr. kraj. nr 22 | 0,847 | D |
| 46 | 1149 N | (Wierzno Wielkie) dr. pow. nr 1308 N – Kurowo Braniewskie – Młynary (ul. 3-go Maja) | 7,637 | Z |
| 47 | 1150 N | Komorowo Żuławskie – Dłużyna – Nowe Kępniewo – Topolno | 9,730 | Z |
| 48 | 1151 N | Dłużyna – Krosno | 5,183 | L |
| 49 | 1152 N | Dłużyna – Węzina | 1,615 | D |
| 50 | 1153 N | Pomorska Wieś – Zalesie – Borzynowo – Pasłęk (ul. Traugutta) | 12,831 | Z |
| 51 | 1154 N | Robity – Łukszty – Słobity | 7,083 | Z |
| 52 | 1155 N | Stegny – Łukszty | 3,636 | D |
| 53 | 1156 N | dr. woj. nr 505 – stacja kolejowa Stegny - Bądy | 2,248 | D |
| 54 | 1157 N | Kurowo Braniewskie – granica powiatu | 1,813 | L |
| 55 | 1158 N | Młynarska Wola – granica powiatu (Słobity) | 4,442 | Z |
|  | 1158 N | granica powiatu (Osiek) – Burdajny | 4,035 | Z |
| 56 | 1159 N | Dobry – Dąbkowo | 2,620 | D |
| 57 | 1160 N | dr. nr 1161 N – Łępno – - droga 513- Podągi – granica powiatu | 7,582 | L |
| 58 | 1161 N | Spędy – Dobry – Krykajny | 6,237 | Z |
| 59 | 1162 N | Godkowo – Ząbrowiec – Gudniki – granica powiatu (Miłakowo) | 7,712 | Z |
| 60 | 1163 N | Dobry – Szymbory – Godkowo | 4,655 | D |
| 61 | 1164 N | Ząbrowiec – Lesiska – granica powiatu | 5,885 | L |
| 62 | 1167 N | Miłosna – Bielica | 1,808 | D |
| 63 | 1169 N | Zielonka Pasłęcka – Kronin – Kwitajny | 9,159 | L |
| 64 | 1171 N | Granica powiatu(Stojpy)-Karwity – dr. woj. nr 513 | 3,261 | L |
| 65 | 1173 N | dr. woj. nr 513 – Cieszyniec – Sałkowice - Surowe | 6,300 | L |
| 66 | 1175 N | Surowe – Grądki – Plajny - Burdajny | 12,750 | L |
| 67 | 1177 N | dr. gm. nr 108093N – Zielonka Pasłęcka – dr. gm. nr 108093N | 5,073 | D |
| 68 | 1179 N | Drulity – Morzewo – Sambród- Małdyty- dr. gminna nr 148022N | 6,085 | Z |
| 69 | 1181 N | (ul. Boh. Westerplatte) Pasłęk – Nowa Wieś – Kąty | 8,500 | Z |
| 70 | 1183 N | Godkowo – Strużyna – Niebrzydowo Wlk. – dr. nr 1180 N | 6,116 | L |
| 71 | 1185 N | Jelonki – Śliwice – Rychliki – Gołutowo | 14,139 | Z |
| 72 | 1187 N | Rychliki – Rejsyty – gr. woj. (Myślice) | 4,888 | Z |
| 73 | 1348 N | Granica powiatu – Osiek | 3,517 | D |
| 74 | 1972 N | Protowo – gr. woj. (Porzecze) | 1,199 | D |
| 75 | 1983N | Nowina – Komorowo Żuławskie | 2,060 | Z |
| 76 | 1984N | Bogaczewo – Aniołowo– Pasłęk dw 513 | 4,500 | Z |
| 77 | 1990N | Nowe Batorowo | 1,600 |  |
| 78 | 1991N | Pasłęk DW 527 – Marzewo – gr. gm | 14,798 | D |

## 2. Drogi w miastach – stan na dzień 09.08.2018r.

# MŁYNARY

| L.p. | Numer ulicy | Nazwa ulicy | Długość (km) | Klasa drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 2142 N | Chodkiewicza | 0,260 | L |
| 2 | 2144 N | Konarskiego | 0,525 | Z |
| 3 | 2145 N | Kolejowa | 0,340 | D |
| 4 | 2147 N | Kościuszki | 0,070 | D |
| 5 | 2148 N | Langiewicza | 0,130 | L |
| 6 | 2149 N | Mierosławskiego | 0,072 | D |
| 7 | 2150 N | Mickiewicza | 0,077 | D |
| 8 | 2151 N | Nad Baudą | 0,340 | D |
| 9 | 2152 N | Niepodległości | 0,072 | L |
| 10 | 2153 N | Nowe Osiedle | 0,368 | D |
| 11 | 2154 N | Osińskiego | 0,260 | L |
| 12 | 2156 N | Polna | 0,390 | Z |
| 13 | 2157 N | Staszica | 0,220 | L |
| 14 | 2158 N | Słowackiego | 0,140 | D |
| 15 | 2159 N | Traugutta | 0,075 | D |
| 16 | 2160 N | Żeromskiego | 0,075 | D |
| 17 | 2161 N | Żółkiewskiego | 0,070 | L |

# PASŁĘK

| L.p. | Numer ulicy | Nazwa ulicy | Długość (km) | Klasa drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 2163 N | Chopina | 0,138 | D |
| 2 | 2164N | Zamkowa | 0,850 | Z |
| 3 | 2165 N | Czarneckiego | 0,275 | D |
| 4 | 2168 N | Drzymały | 0,361 | D |
| 5 | 2170N | Dworcowa | 1,420 | Z |
| 6 | 2171 N | Jagiełły | 0,220 | L |
| 7 | 2175 N | Kochanowskiego | 0,430 | L |
| 8 | 2176 N | Limanowskiego | 0,241 | D |
| 9 | 2181 N | Bankowa | 0,607 | L |
| 10 | 2182 N | Osińskiego | 0,330 | D |
| 11 | 2184 N | Paderewskiego | 0,272 | D |
| 12 | 2185 N | Rataja | 0,149 | D |
| 13 | 2187 N | Słowackiego | 0,155 | D |
| 14 | 2188 N | Gdańska | 0,350 | D |
| 15 | 2189 N | Steffena | 0,637 | D |
| 16 | 2191 N | Zwycięstwa | 0,642 | L |

# TOLKMICKO

| L.p. | Numer ulicy | Nazwa ulicy | Długość (km) | Klasa drogi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | 2192 N | Wybudówka Biała | 0,485 | D |
| 2 | 2193 N | Do Wałów | 0,240 | D |
| 3 | 2197 N | Kilińskiego | 0,400 | L |
| 4 | 2204 N | Na Stawy | 0,115 | D |
| 5 | 2205 N | Ogrodowa | 0,160 | D |
| 6 | 2206 N | Portowa | 0,804 | L |
| 7 | 2207 N | Przechodnia | 0,062 | D |
| 8 | 2208 N | Przybytowska | 0,402 | L |
| 9 | 2211 N | Szpitalna | 0,280 | D |
| 10 | 2212 N | Świętojańska | 0,536 | Z |
| 11 | 2214 N | Zakopiańska | 0,455 | D |

# 3. Łączna długość dróg poza miastami wynosi: 512,912 km

# 4. Łączna długość dróg w miastach wynosi: 18,853 km

# 5. Łączna długość dróg wynosi: 531,765 km

VII.  Wykaz mostów Powiatu Elbląskiego

| Lp. | Nr | Km | JNI | Miejscowość | Nazwa przeszkody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2164N | 0+420,00 | 01025443 | Ul. Zamkowa Pasłęk | rzeka Wąska |
| 2 | 1100N | 1+445,00 | 01026180 | Kępiny W. | rzeka Cieplicówka |
| 3 | 1100N | 3+154,00 | 01026181 | Nowakowo | kanał melioracyjny |
| 4 | 1100N | 4+260,00 | 01026182 | Nowakowo (ponton) | rzeka Elbląg |
| 5 | 1101N | 3+193,00 | 01026183 | Cieplice | rzeka Cieplicówka |
| 6 | 1101N | 10+837,00 | 01026184 | Kępa Rybacka | Kanał Jagielloński |
| 7 | 1103N | 0+950,00 | 01026185 | Bielnik Drugi | kanał melioracyjny |
| 8 | 1103N | 8+741,00 | 01026186 | Jegłownik | kanał melioracyjny |
| 9 | 1103N | 15+962,00 | 01026188 | Różany | rzeka Tina |
| 10 | 1103N | 18+481,00 | 01026189 | Zwierzeńskie Pole | rzeka Tina |
| 11 | 1103N | 21+534,00 | 01026190 | Kępniewo | kanał melioracyjny |
| 12 | 1103N | 24+290,00 | 01026191 | Kępniewo | kanał melioracyjny |
| 13 | 1103N | 27+488,00 | 01026192 | Stare Dolno | rzeka Dzierzgoń |
| 14 | 1103N | 31+999,00 | 01026193 | Grądowy Młyn | rzeka Brzeźnica |
| 15 | 1109N | 3+737,00 | 01026195 | Batorowo | kanał melioracyjny |
| 16 | 1110N | 3+949,00 | 01026196 | Janowo | kanał melioracyjny |
| 17 | 1117N | 3+910,00 | 01026197 | Fiszewo | rzeka Tina |
| 18 | 1119N | 4+260,00 | 01026198 | Gajewiec | kanał melioracyjny |
| 19 | 1119N | 7+082,00 | 01026199 | Jezioro | rzeka Tina |
| 20 | 1119N | 11+980,00 | 01026200 | Wiśniewo | rzeka Balewka |
| 21 | 1119N | 12+830,00 | 01026201 | Wiśniewo | kanał melioracyjny |
| 22 | 1119N | 14+602,00 | 01026202 | Dzierzgonka | kanał melioracyjny |
| 23 | 1119N | 14+821,00 | 01026203 | Dzierzgonka | rzeka Dzierzgoń |
| 24 | 1119N | 17+598,00 | 01026204 | Stankowo | rzeka Brzeźnica |
| 25 | 1119N | 22+314,00 | 01026205 | Marwica | rzeka Młynówka |
| 26 | 1121N | 0+235,00 | 01026206 | Elbląg | kanał melioracyjny |
| 27 | 1121N | 3+723,00 | 01026207 | Raczki Elbląskie | rzeka Tina |
| 28 | 1121N | 11+751,00 | 01026208 | Wiśniewo | rzeka Balewka |
| 29 | 1122N | 6+436,00 | 01026209 | Różany | kanał melioracyjny |
| 30 | 1122N | 7+386,00 | 01026210 | Różany | rzeka Tina |
| 31 | 1122N | 8+504,00 | 01026211 | Różany | kanał melioracyjny |
| 32 | 1122N | 9+093,00 | 01026212 | Różany | kanał melioracyjny |
| 33 | 1122N | 9+483,00 | 01026213 | Markusy | kanał melioracyjny |
| 34 | 1123N | 4+987,00 | 01026214 | Markusy | rzeka Balewka |
| 35 | 1131N | 3+800,00 | 01026215 | Jagodnik | jar leśny |
| 36 | 1137N | 1+228,00 | 01026216 | Nowina | rzeka Burzanka |
| 37 | 1149N | 4+718,00 | 01026217 | Kraskowo | rzeka Dzikówka (Wieprza) |
| 38 | 1150N | 2+214,00 | 01026220 | Węzina | rzeka Kowalewka |
| 39 | 1150N | 2+250,00 | 01026222 | Węzina | rzeka Elszka |
| 40 | 1150N | 2+271,00 | 01026223 | Węzina | kanał melioracyjny |
| 41 | 1150N | 3+926,00 | 01026224 | Węzina | rzeka Wąska |
| 42 | 1150N | 4+922,00 | 01026225 | Dłużyna | rzeka bez nazwy |
| 43 | 1150N | 6+811,00 | 01026226 | Klepa | Kanał Elbląski |
| 44 | 1161N | 2+813,00 | 01026232 | Dobry | rzeka Dobrska Struga |
| 45 | 1169N | 6+937,00 | 01026233 | Zielno | rzeka Sała |
| 46 | 1173N | 0+500,00 | 01026234 | Cieszyniec | rzeka Wąska |
| 47 | 1173N | 3+500,00 | 01026235 | Sałkowice | rzeka Sała |
| 48 | 1187N | 3+500,00 | 01026238 | Rejsyty | kanał melioracyjny |
| 49 | 2212N | 1+130,00 | 01026240 | Ul.Świętojańska Tolkmicko | rzeka Stradanka |
| 50 | 1984N | 2+457,00 | 03060008 | Zielony Grąd | rzeka Elszka |
| 51 | 1991N | 0+033,00 | 03060009 | Pasłęk | rzeka Wąska |
| 52 | 2164N | 0+809,00 | 03060029 | Ul. Zamkowa Pasłęk | rzeka Wąska |
| 53 | 1108N | 1+350,00 | 30001723 | Bielnik Pierwszy | kanał melioracyjny |
| 54 | 1103N | 26+790,00 | 30002086 | Brudzędy | dopł. rzeki Dzierzgoń |
| 55 | 1991N | 1+068,00 | 35012514 | Pasłęk | droga gminna Pólko-Sakówko |
| 56 | 1103N | 12+282,00 | 35012659 | Mojkowo | rzeka Fiszewka |
| 57 | 1124N | 5+590,00 | 35012777 | Jezioro | kanał melioracyjny |